Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Пояснительная записка

Казань 2013

Содержание

Введение	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Староузеевского сельского поселения в системе расселения Аксубаевского муниципального района	11

2.2. Социально-экономический потенциал территории	12

2.2.1.  Характеристика земельного фонда	12

2.2.2.  Демографический потенциал	13

2.2.3.  Минерально-сырьевые ресурсы	14

2.2.4.  Производственные территории	14

2.2.5.  Агропромышленный комплекс	14

2.2.6.  Лесной комплекс	15

2.2.7.  Жилищный фонд и жилищное строительство	15

2.2.8.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	16

2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	19

2.4. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	20

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	21

3.1. Прогноз численности населения	21

3.2. Экономическое развитие	21

3.2.1.  Развитие промышленного производства	22

3.2.2.  Развитие агропромышленного комплекса	22

3.2.3.  Развитие лесного и лесопромышленного комплекса	24

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	24

3.4. Развитие системы обслуживания населения	27

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	31

3.6 Развитие транспортной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения	33

3.6.1 Мероприятия по развитию внешнего транспорта	34

3.6.2 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов	35

3.7. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Староузеевского сельского поселения	37

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	40

# Введение

Генеральный план Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года. Так же предусматривается развитие на перспективу, за пределами расчетного генерального плана.

Генеральный план Староузеевского сельского поселения разработан с учетом материалов «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ФЗ-190), Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131), Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015гг., Программы социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2010 -2015 гг., отраслевых программ Российской Федерации, Республики Татарстан и Аксубаевского муниципального района.

При разработке генерального плана Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, выполненные ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 и 2011 годы соответственно, официальные данные представленные администрацией Аксубаевского муниципального района и Староузеевского сельского поселения. Также были использованы официальные показатели государственной статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики Татарстан.

Федеральные программы

Приоритетный национальный проект «Здоровье».

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»

Приоритетный национальный проект «Образование».

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Республиканские программы

Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года».

Программа «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 марта 2011 г. N 179.

Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 гг.

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса в Республике Татарстан».

Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы».

Программа «Концепция экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 годы)».

Целевая комплексная программа «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Республики Татарстан».

Долгосрочная стратегия развития транспортного комплекса Республики Татарстан (с позиции устойчивого развития).

Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2011-2015 годы».

Комплексная программа демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года.

Стратегия развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 2018 года.

Лесной план Республики Татарстан.

Целевая программа «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2011-2014 годы».

Схема территориального планирования Республики Татарстан.

Проект концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан.

Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. N 592.

Комплексная программа по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы.

Республиканская целевая программа «Развитие семейных ферм в Республике Татарстан на 2010-2012 годы».

Программы Аксубаевского муниципального района

- Программа социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на период 2011-2015 гг.

- Муниципальная целевая программа «Развитие сети образовательных учреждений Аксубаевского муниципального района на 2010-2012 годы».

- Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Аксубаевского муниципального района на 2010-2012 годы».

- Программа развития сельского хозяйства Аксубаевского муниципального района на 2008-2012годы.

- Генеральный план п.г.т. Аксубаево.

Нормативно-правовые акты, программные и другие документы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (ред. от 30.12.2008) (принят ГД ФС РФ 08.12.1995).

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ).

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями от 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 августа 2000 г., 30 мая 2001 г., 25 июля 2002 г.).

- Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании».

- Федеральный закон от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.).

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Закон Республики Татарстан от 24 января 2001 г. №595 «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 12 января 2005 г., 17 июля 2006 г., 16 мая 2010 г.)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан».

- Постановление Совета Министров Татарской АССР от 10.01.78 г. № 25 «О признании водных объектов памятниками природы» (с изменениями на 29 декабря 2005 г.).

- Приказ Министерства связи СССР от 27 апреля 1981 года № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».

- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2002 года № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» (с изменениями от 3 мая 2003 г., 30 марта 2006 г., 12 апреля 2007 года).

- Указ Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 года № УП-369 «О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике Татарстан».

- Приказ Министерства внутренних дел Республики Татарстан от 4 июля 2006 года № 460 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции».

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденным постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»/ Министерство здравоохранения РФ.-М., 2001 - 91 с.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820.

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с изменениями от 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 г.).

- Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 19.06.1972 N 983-72.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

- ГОСТ 17.5.3.01-78. Состав и размер зеленых зон городов.

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

- ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года.

- ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 1683-р.

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р.

При разработке Схемы использовались топографические основы масштаба 1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), а также имеющиеся картографические материалы и материалы аэрофотосьемки.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Староузеевского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Староузеевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Староузеевского сельского поселения в системе расселения Аксубаевского муниципального района

Староузеевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 12-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Аксубаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Староузеевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Старое Узеево (административный центр), деревни Новая Баланда, Новое Мокшино.

Староузеевское сельское поселение расположено в южной части Аксубаевского муниципального района.

Поселение на севере граничит с Новоаксубаевским сельским поселением, на юге – Нурлатским муниципальным районом, на востоке – Старотимошкинским и Беловским сельскими поселениями и на западе - с Мюдовским и Кривоозерским сельскими поселениями.

Общая площадь сельского поселения составляет 4458,3 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 253,1 га.

Численность населения Староузеевского сельского поселения на 01.01.2011г. составила 911 человек.

В Староузеевском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: детский сад, общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, отделение почтовой связи и объекты торговли.

На территории поселения располагаются действующие предприятия нефтедобывающей отрасли.

Агропромышленный комплекс Староузеевского сельского поселения представлен действующими и недействующими фермами при населенных пунктах.

Транспортная связь Староузеевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального значения и дороги местного значения. Транспортно-географическое значение Аксубаевского муниципального района в ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу увеличения грузопотоков внутри республики и Российской Федерации за счет создания и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и республики в целом.

Староузеевское сельское поселение и Аксубаевский район занимают выгодное экономико-географическое положение в центральной части Республики Татарстан, находясь вблизи важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг республики, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, лесные, земельные ресурсы).

Роль в системе расселения

Территориальная организация Староузеевского сельского поселения является частью системы расселения Аксубаевского муниципального района, которая является самостоятельной местной системой расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Аксубаевский муниципальный район входит в группу районов с низким показателем потенциала развития системы расселения.

Важным системообразующим фактором в системе расселения поселения является сеть дорог, по которым осуществляются связи населенных пунктов друг с другом, с центрами поселений и с районным центром пгт Аксубаево.

На начало 2011г. средняя плотность Староузеевского сельского поселения составила 20,5 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Аксубаевского муниципального района Староузеевское сельское поселение входит в группу районов с высоким показателем плотности населения.

В Староузеевском сельском поселении на территории трех населенных пунктов проживает 911 человек: с.Старое Узеево - 662 чел., д. Новая Баланда - 37 чел., д. Новое Мокшино - 212 чел.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1.  Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Староузеевского сельского поселения составляет 4458,3 га (согласно данным схемы территориального планирования РТ).

По материалам Аксубаевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан земли населенного пункта Староузеевского сельского поселения занимают территорию 253,1 га.

Земли лесного фонда Староузеевского поселения занимают 985,7 га территории.

Земли водного фонда 27,1 га – 0,6% от общей площади сельского поселения (согласно картографических данных).

Информация по остальным категориям земель Староузеевского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Староузеевского сельского поселения отсутствует.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Староузеевского сельского поселения, на начало 2011г. численность населения составила 968 человек.

Демографическая структура Староузеевского сельского поселения по данным похозяйственного учета в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1 (данные похозяйственного учета не скорректированы согласно статистическим данным).

Таблица 1

Демографическая структура Староузеевского сельского поселения

на начало 2011 года

| Показатели | Старое Узеево | Новая Баланда | Новое Мокшино |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 706 | 41 | 221 |
| Детского возраста: | 140 | 9 | 45 |
| До 1 года | 4 | 1 | 0 |
| 1-6 лет | 47 | 3 | 15 |
| 7-15 лет | 89 | 5 | 30 |
| 16-17 | 20 | 2 | 6 |
| Трудоспособного* возраста | 406 | 19 | 116 |
| Старше трудоспособного возраста | 105 | 10 | 42 |
| Естественный | -3 | 1 | -3 |
| Родилось | 4 | 1 | 0 |
| Умерло | 7 | 0 | 3 |
| Механический | 0 | 0 | 0 |
| Прибыло | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло | 0 | 0 | 0 |

* с учетом детей 16-17 лет

Староузеевское поселение характеризуется высоким количеством проживающего в нём населения. Плотность населения составляет 20,5 чел/кв.км.

По данным таблицы 1 и Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района Староузеевское сельское поселение входит в группу с низким баллом (2 балла) демографического потенциала.

### 2.2.3.  Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение. В Староузеевском сельском поселении имеются залежи торфа.

### 2.2.4.  Производственные территории

На территории Староузеевского сельского поселения действуют две пилорамы в селе Старое Узеево и деревне Новая Баланда.

### 2.2.5.  Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

На территории Староузеевского сельского поселения ведут сельскохозяйственную деятельность ООО «Агрофирма Вамин Аксу», КФХ Айдов В.И., КФХ Ильмендеев Н.И., КФХ Львов П.В., КФХ Кузьмин А.А., КФХ Антонов А.И., основная сельскохозяйственная специализация которых зерновое растениеводство и молочно-мясное животноводство. На территории поселения имеются следующие действующие сельскохозяйственные объекты: фермы крупного рогатого скота, свинофермы, машинно-тракторные парки, зернотоки, а также недействующие – свиноферма, конеферма, зерноток.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основной специализацией в растениеводстве являются зерновое растениеводство, овощеводство (овощи открытого грунта), картофелеводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Общая площадь земель занятых под пашнями составляет 2774,2 га. Общая площадь пастбищ – 381,3 га и сенокосов – 6,3 га (согласно картографическому материалу).

Информация о состоянии агропромышленного комплекса на исходный год (2011г.) разработки генерального плана Староузеевского поселения отсутствует, так как не организован статистический учет на уровне поселения. Информация сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2006 году, устарела, поэтому провести анализ тенденции изменения показателей за последние пять лет невозможно.

### 2.2.6.  Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

По данным картографических материалов площадь лесного фонда составляет – 985,7 га.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

### 2.2.7.  Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011 объем жилищного фонда Староузеевского сельского поселения составил 16,23 тыс.кв.м общей жилой площади.

В настоящее время жилой фонд Староузеевского сельского поселения представлен, индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками.

Таблица 2

Характеристика существующего жилого фонда Староузеевского сельского поселения (на начало 2011 года)

| Показатели | Единица измерения | Старое Узеево | Новая Баланда | Новое Мокшино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | га | 136,7 | 25,7 | 90,7 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 12,17 | 0,86 | 3,21 |
| Обеспеченность кв.м/чел. | кв.м/чел. | 18,60 | 23,19 | 15,33 |
| Население | человек | 662 | 37 | 212 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Староузеевскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 18,03 кв.м. общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,0 кв.м. общей площади жилья на человека.

### 2.2.8.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования

В Староузеевском сельском поселении функционирует МДОУ «Староузеевский детский сад «Рябинушка». Мощностью в 75 мест фактическое количество посещающих составляет 43 человека.

Из объектов общего образования в поселении функционируют:

- МОУ «Староузеевская средняя школа» (с.Старое Узеево) мощностью 264 места, фактическое количество посещающих 102 человека;

- филиал МОУ «Староузеевская средняя школа» (д.Новая Баланда) мощностью 6 мест, фактическое количество посещающих 5 человек;

- филиал МОУ «Старомокшинская средняя школа» (д.Новое Мокшино) мощностью 42 места, фактическое количество посещающих 16 человек.

Физическое состояние зданий школ и детского сада оценивается как нормальное.

В Староузеевском сельском поселении функционируют кружки Центра внешкольной работы на базе МОУ «Староузеевская средняя школа» на 150 мест.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений в районе представлена Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в пгт Аксубаево, врачебной амбулаторией и фельдшерско-акушерскими пунктами.

Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Аксубаевского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 26% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличения числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Аксубаевского муниципального района функционирует станция скорой медицинской помощи при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 5 специализированных автомобиля. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Староузеевское поселение частично входит в 15-минутную зону доступности обслуживания скорой медицинской помощи (попадают деревни Новая Баланда и Новое Мокшино).

Важным сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Староузеевском сельском поселении функционируют два ФАПа с. Старое Узеево и д. Новое Мокшино, каждый из которых рассчитан на 15 посещений в смену. Физическое состояние зданий ФАПов оценивается как нормальное.

Обеспеченность данными объектами составляет 181,4% от нормативной потребности.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Староузеевском сельском поселении функционируют следующие объекты:

- Староузеевский сельский дом культуры мощностью 300 мест;

- Староузеевская библиотека на 9797 экземпляров;

- Новомокшинский сельский клуб на 100 мест.

Староузеевские СДК и библиотека находятся в ветхом состоянии  и требуют капитального ремонта на первую очередь.

Мощность клубных учреждений Староузеевского сельского поселения должна соответствовать нормативу 150 зрительских мест. Таким образом, обеспеченность населения культурно-досуговыми объектами составляет 266,7% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативами, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Обеспеченность населения библиотеками составляет 134,4% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Староузеевском сельском поселении в здании средней школы в с.Старое Узеево имеется спортивный зал площадью 288 кв.м.

Плоскостные сооружения

В Староузееском сельском поселении имеется волейбольная площадка средней школы - 162 кв.м. (Старое Узеево).

Плавательные бассейны

В Староузеевском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Аксубаевского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Староузеевского сельского поселения составляет 78,6 кв.м.

Торговые площади магазинов всего сельского поселения соответствуют 29% нормативной обеспеченности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Староузеевском сельском поселении отсутствуют отделения почтовой связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день в Староузеевском сельском поселении отсутствуют предприятий бытового обслуживания.

В сельском поселении имеется три кладбища площадью 3 га.

Таблица 3

Анализ обеспеченности Староузеевского сельского поселения кладбищами

| Местоположение | Площадь, га | Религиозная принадлежность | Заполненность, % | Состояние | Незаполненные территории, га | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староузеевское СП | 3 |  |  |  | 1,2 | 549 |
| с. Старое Узеево | 1 | православное | 70 | действующее | 0,3 | 189 |
| д. Новая Баланда | 1 | православное | 50 | действующее | 0,5 | 5631 |
| д. Новое Мокшино | 1 | православное | 60 | действующее | 0,4 | 786 |

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения в целом значительно превышает нормативную потребность.

Полиция

В с. Старое Узеево имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский.

Данный участковый пункт полиции удовлетворяет нормативным потребностям сельского поселения (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Физическое состояние здания УПП оценивается как нормальное.

## 2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие  залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

По результатам проведенных оценок туристско-рекреационного потенциала в разрезе районов Закамской экономической зоны Аксубаевский район имеет средний уровень потенциала для развития туристско-рекреационной деятельности. К объектам рекреационного потенциала в поселении относятся зона отдыха на базе родника «Изге Чишме» (Святой Родник) и место для проведения сабантуя.

## 2.4. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

Транспортная инфраструктура представлена автомобильными дорогами регионального и местного значений.

Основными автомобильными дорогами в поселении являются автомобильные дороги регионального значения, от которых ответвляются подъезды к населенным пунктам:

- «Аксубаево-Федоровка-Старое Узеево»;

- «Аксубаево-Федоровка-Новая Баланда-Новое Мокшино»;

- «Аксубаево-Федоровка-Ерепкино-Святой Ключ».

Общая  протяженность автомобильных дорог регионального значения составляет 9,1 км, местного значения – 6,1 км.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Аксубаевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Староузеевского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Староузеевского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит – 869 человек, на расчетный срок (2035г.) – 824 человека.

Таблица 4

Прогноз численности населения Староузеевского сельского поселения, человек

| Наименование | 2011 г | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Староузеевское СП | 911 | 869 | 824 |
| с. Старое Узеево | 662 | 656 | 650 |
| д.Новая Баланда | 37 | 31 | 16 |
| д.Новое Мокшино | 212 | 182 | 158 |

Таблица 5

Предполагаемая численность детей и подростков, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет | до 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет |
| Староузеевское СП | 18 | 109 | 85 | 26 | 8 | 65 | 113 | 19 |
| с.Старое Узеево | 13 | 80 | 63 | 19 | 6 | 49 | 84 | 14 |
| д.Новая Баланда | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| д.Новое Мокшино | 4 | 25 | 15 | 6 | 2 | 13 | 25 | 4 |

## 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Староузеевского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Аксубаевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

### 3.2.1.  Развитие промышленного производства

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района, Генеральным планом Староузееского сельского поселения мероприятия по промышленному производству не предусматриваются.

### 3.2.2.  Развитие агропромышленного комплекса

Для дальнейшего развития сельского хозяйства района и увеличения производительности сельскохозяйственной продукции необходимо своевременное проведение мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Мероприятиями Генерального плана Староузеевского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального района, предусматривается расширение животноводческих ферм. Для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения предлагается проведение мероприятий по рекультивации территорий под недействующими сельскохозяйственными объектами с целью восстановления их продуктивности и народно-хозяйственной ценности, а также для улучшения условий окружающей среды. Кроме того для развития сельскохозяйственного производства предлагается выделить площадки перспективного развития АПК.

Таблица 6

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующая | новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг) |  |
| Мероприятия и объекты капитального строительства регионального значения |
| 1 | Новое Мокшино | ООО АФ Вамин Аксу Ферма КРС | Расширение | Увеличение поголовья | голов | 291 | 209 | + |  | УСХиП Аксубаевского МР |
| Мероприятия и объекты капитального строительства местного значения |
| 2 | Старое Узеево | Недействующая свиноводческая ферма | Создание условий для развития с/х производства | Организационное мероприятие | га |  |  | + | + | СТП Аксубаевского МР |
| 3 | Новая Баланда | Недействующая коневодческая ферма | Создание условий для развития с/х производства | Организационное мероприятие | га |  |  | + | + | СТП Аксубаевского МР |
| 4 | Старое Узеево | Недействующий зерноток | Создание условий для развития с/х производства | Организационное мероприятие | объект |  |  | + | + | СТП Аксубаевского МР |

### 3.2.3.  Развитие лесного и лесопромышленного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства.

В прошедшие годы лесовосстановительные работы проводились лесничествами двумя способами: искусственным (созданием лесных культур посадкой) и содействием естественному возобновлению леса (создание условий, обеспечивающих быстрое воспроизводство вырубленных площадей ценными древесными породами, прежде всего елью и сосной). В перспективе основным способом создания культур должна стать посадка леса, которая обеспечивает лучшую приживаемость и большую энергию роста, что в свою очередь приводит к более быстрому смыканию и лучшей биологической устойчивости культур.

Особое внимание следует уделять сохранению хвойного подроста на лесосеках, так как данное лесохозяйственное мероприятие позволяет предупреждать нежелательную смену пород, экономить значительные средства на лесовосстановление и использовать молодой подрост как надёжную основу будущих лесов. Данная мера способствует сокращению сроков выращивания технически спелой древесины на 20-30 лет и является реальным резервом повышения продуктивности лесов. Для повышения пожарной устойчивости чистых хвойных культур необходимо вводить в состав насаждений березу и другие лиственные породы отдельными рядами или полосами.

Объем работ по лесовосстановлению определен в каждом лесничестве с учетом имеющихся не покрытых лесной растительностью земель, ожидаемой площади сплошных рубок и хода естественного возобновления леса на вырубках и гарях. При этом на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью землях планируется восстановление лесов, а на землях, на которых ранее не произрастали леса – лесоразведение.

В целях минимизации затрат на восстановление необходимо руководствоваться принципом максимального использования потенциала естественного возобновления леса, при условии выбора оптимальных для этих целей способов рубок и лесовосстановления.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства должен производиться в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

На 2011 год обеспеченность населения поселения жильем составляет 18,03 кв.м/чел.

По данным Схемы территориального планирования муниципального района, Генеральным планом Староузеевского сельского поселения предлагается развитие жилищного строительства на новых территориях площадью 6,5 га.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана предполагается выделить 6,3 га новых территорий под строительство жилья. В поселении предлагается построить 4,88 тыс.кв.м.

К 2020 году общий объем жилого фонда сельского поселения составит 21,08 тыс.кв.м общей площади жилья.

Жилищное строительство на расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.)

В период с 2021 по 2035 гг. предполагается выделение дополнительных территорий под строительство жилья 0,2 га, площадь нового жилья составит 2,16 тыс.кв.м.

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения составит 23,04 тыс.кв.м общей площади жилья. Обеспеченность жильем к 2035 году составит 28,3 кв.м/чел.

Таблица 7

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Староузеевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Старое Узеево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР |
|  |  | объем необходимого жилья |  | тыс.кв.м. | - | 5,77 | 3,64 | 2,13 |  |
| 2 | Новая Баланда | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР |
|  |  | объем необходимого жилья |  | тыс.кв.м. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Новое Мокшино | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 6,5 | 6,3 | 0,2 | СТП Аксубаевского МР |
|  |  | объем необходимого жилья |  | тыс.кв.м. | - | 1,27 | 1,24 | 0,03 |  |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Староузеевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Староузеевском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования муниципального района.

Учреждения дошкольного образования

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования муниципального района на первую очередь реализации генерального плана предлагается строительство детского сада в д.Новое Мокшино на 15 мест.

Учреждения общего образования

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования муниципального района и генеральным планом Староузеевского поселения мероприятия не предлагаются.

Внешкольные учреждения

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования муниципального района, генеральным планом Староузеевского сельского поселения мероприятия по внешкольным учреждениям не предлагаются.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования муниципального района, генеральным планом Староузеевского сельского поселения мероприятия не предлагаются.

Культурно-досуговые учреждения

Нормативная потребность населения поселения в культурно-досуговых учреждениях удовлетворена в полной мере.

Мероприятиями Генерального плана поселения предлагается провести капитальный ремонт зданий Староузеевского СДК и Староузеевской библиотеки с сохранением существующих мощностей.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения поселения в спортивных учреждениях удовлетворена в полной мере.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом сельского поселения предлагается строительство плоскостных сооружений общей площадью 1532 кв.м.

Бассейны

Мероприятиями схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района и генерального плана поселения не предусматривается строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия бытового обслуживания

На территории Староильдерякоузеевского сельского поселения предусмотрено строительство предприятия бытового обслуживания в селе Старое Узеево мощностью 6 рабочих мест.

Существующая и перспективная сеть автомобильных дорог обеспечит транспортную доступность населенных пунктов поселений к объектам бытового обслуживания.

Предприятия торговли

Генеральным планом сельского поселения на первую очередь реализации предлагается строительство 182 кв.м суммарной торговой площади предприятий торговли и организация подвоза товаров первой необходимости в населенные пункты с низкой численностью населения (менее 50 человек).

Кладбища

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат требуемые прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Мероприятиями Схемы территориального планирования муниципального района и Генерального плана Староузеевского поселения мероприятия не предлагаются.

Таблица 8

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Староузеевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия местного значения (районного) |
| Дошкольные учреждения |
| 1 | д.Новое Мокшино | детский сад | новое строительство | мест |  | 15 | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Старое Узеево | предприятия бытового обслуживания | новое строительство | рабочие места |  | 6 | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| Мероприятия местного значения (поселенческого) |
| Спортивные объекты |
| 1 | с.Старое Узеево | плоскостные сооружения | новое строительство | кв. м. |  | 1117 | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 2 | д.Новое Мокшино | плоскостные сооружения | новое строительство | кв. м. |  | 415 | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Старое Узеево | предприятия торговли | новое строительство | кв. м. торг. площади |  | 135 | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 2 | д.Новая Баланда | передвижное средство торговли | организация подвоза товаров первой необходимости |  |  |  | + | + | СТП Аксубаевского МР |
| 3 | д.Новое Мокшино | предприятия торговли | новое строительство | кв. м. торг. площади |  | 47 | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| Культурно-досуговые учреждения |
| 1 | с. Старое Узеево | Староузеевский СДК | капитальный ремонт | мест | 300 |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 2 | с. Старое Узеево | Староузеевская библиотека | капитальный ремонт | экземпляров | 9797 |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Развитие туристско-рекреационной системы Аксубаевского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать сеть местных маршрутов с последующим включением в систему региональных и федеральных туристических маршрутов. Имеющиеся культурно-ландшафтные ресурсы Аксубаевского района предоставляют уникальную возможность развития историко-культурных, культурно-ландшафтных, водноспортивных маршрутов с возможностью их сочетания с развлекательной составляющей (автомобильные, конные, пешие маршруты). Так, все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему транспортно-экскурсионными связями местного (районного) значения, формирующими облик района и отдельных его частей, а также способствуя развитию всей необходимой инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального района предлагается организовать туристско-рекреационные маршруты местного (районного) значения Культурно-ландшафтный маршрут «Аксубаевское кольцо» и Спортивно-эколого-ландшафтный маршрут «Спорт и отдых в Аксубаевском районе».

Необходимо также отметить перспективность туристического освоения локально размещенных привлекательных территорий, не вошедших в состав описанных выше туристско-рекреационных зон и подзон из-за относительной удаленности от основной концентрации объектов туристско-рекреационного освоения, но способных дополнить рекреационный и этнографический облик района за счет организации, оборудования и благоустройства межпоселенческих зон отдыха и пляжных территорий.

Таблица 9

Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы в Староузеевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия местного значения (районного) |
| 1 | ГП «пгт Аксубаево», Беловское, Карасинское, Кривоозерское, Мюдовское, Новокиреметское, Староибрайкинское, Староильдеряковское, Старокиреметское, Старотимошкинское, Староузеевское, Сунчелеевское, Щербенское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Аксубаевское кольцо» | Организация маршрута |  |  |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 2 | ГП «пгт Аксубаево», Беловское, Кривоозерское, Мюдовское, Новоибрайкинское, Староибрайкинское, Староильдеряковское, Старотимошкинское, Староузеевское, Урмандеевское СП | Спортивно-эколого-ландшафтный маршрут «Спорт и отдых в Аксубаевском районе» | Организация маршрута |  |  |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |

## 3.6 Развитие транспортной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения» в составе Генерального плана Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Основные задачи по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Аксубаевского муниципального района и Староузеевского сельского поселения:

1) Развитие автомобильных дорог регионального значения

Региональные дороги являются собственностью Республики Татарстан и в связи с этим основные мероприятия направлены на их сохранение, модернизацию и развитие.

На текущий момент одной из важнейших задач в области развития дорожной сети является обеспечение транспортными связями населенных пунктов, в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Развитие АПК» и «Развитие села до 2010 года» и др.

Реализация вышеперечисленных проектов во многом связаны с обеспечением доступности для населения сельской местности среднего и профессионального образования и медицинской помощи.

2) Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

3) Строительство и реконструкция искусственных сооружений

Предусматривается капитальный ремонт существующих и строительство новых мостовых переходов на автомобильных дорогах.

4) Развитие придорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств, для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и эксплуатации на дорогах района, по назначению делятся на две группы:

1) объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог;

2) объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания (КДС).

Планируемый транспортный каркас Староузеевского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района, предлагается строительство дорог местного значения «Новое Мокшино - Старое Узеево», подъезд к животноводческой ферме у с.Старое Узеево.

### 3.6.1 Мероприятия по развитию внешнего транспорта

Главной задачей развития сети автомобильных дорог местного значения является обеспечение устойчивых межпоселенческих связей, подъездных автодорог к населенным пунктам и планируемым жилым площадкам; обеспечение транспортной инфраструктурой объектов промышленного и агропромышленного комплексов, садовых обществ, объектов рекреации и туризма; строительство подъездных дорог к объектам санитарной очистки территории.

Республиканской целевой программой «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в республике Татарстан на 2011-2012 годы» предусмотрено развитие и распространение семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ. Программой предусматривается обеспечение транспортной инфраструктурой данных объектов.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района, Генеральным планом Староузеевского сельского поселения предлагается:

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги «Аксубаево – Федоровка» - Новая Баланда-Новое Мокшино протяженностью 7,2 км;

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги «Аксубаево – Федоровка» - Ерепкино-Святой Ключ протяженностью 5,9 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) автомобильной дороги Новое Мокшино - Старое Узеево протяженностью 3,62 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) подъезда к животноводческой ферме у с.Старое Узеево протяженностью 0,2 км.

### 3.6.2 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

В связи с отсутствием данных по существующему состоянию улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения не представляется возможным провести работу по анализу существующего состояния и по предложениям развития улично-дорожной сети.

Таблица 10

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |
| 1 | Новоаксубаевское СП, Староузеевское СП | "Аксубаево - Федоровка" - Новая Баланда-Новое Мокшино | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | км | 7,2 |  | + |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 2 | Старотимошкинское СП, Староузеевское СП | "Аксубаево - Федоровка" - Ерепкино-Святой Ключ | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | км | 5,9 |  | + |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| Мероприятия местного значения (районного) |
| 3 | Староузеевское СП | Новое Мокшино - Старое Узеево | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) | новое строительство | км | 3,62 |  |  | + | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 4 | Староузеевское СП | Подъезд к животноводческой ферме у с.Старое Узеево | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) | новое строительство | км | 0,2 |  | + |  | СТП Аксубаевского муниципального района |

## 3.7. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Староузеевского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

При установлении границ населенных пунктов были учтены социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Староузеевского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района.

Генеральным планом Староузеевского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границ д.Новое Мокшино.

В границы населенных пунктов предлагается включение участка общей площадью 6,5 га находящегося в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ).

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ).

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 11

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Староузеевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия местного значения (поселения) |
| 1 | Новое Мокшино | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 6,5 | 6,3 | 0,2 | СТП Аксубаевского МР |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели генерального плана Староузеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1.1 | Общая площадь территории Cтароузеевского сельского поселения | га | 4458,3 | 4458,3 | 4458,3 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 253,1 | 259,4 | 261,4 |
| 1 | Новая Баланда | га | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2 | Новое Мокшино | га | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| 3 | Старое Узеево | га | 136,7 | 143 | 143,2 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения Староузеевское СП | чел. | 911 | 869 | 824 |
| 1 | Старое Узеево | чел. | 662 | 656 | 650 |
| 2 | Новая Баланда | чел. | 37 | 31 | 16 |
| 3 | Новое Мокшино | чел. | 212 | 182 | 158 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.кв.м | 16,23 | 21,08 | 23,04 |
| 1 | Старое Узеево | тыс.кв.м | 3,21 | 15,81 | 17,94 |
| 2 | Новая Баланда | тыс.кв.м | 0,62 | 0,83 | 0,62 |
| 3 | Новое Мокшино | тыс.кв.м | 15,81 | 4,44 | 4,47 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м |  | 4,88 | 2,16 |
| 1 | Старое Узеево | тыс.кв.м |  | 3,64 | 2,13 |
| 2 | Новая Баланда | тыс.кв.м |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Новое Мокшино | тыс.кв.м |  | 1,24 | 0,03 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 18,03 | 24,4 | 28,3 |

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.